## Slide 1: Multiple ToF for Mi ceiling pro Sensing requirements & performance verification plan
Research China 6/12/2024

## Slide 2: Version info
Version number | Author | Date | Description | Comments | Status
V0.1 | Yingdong Wei | 6/11/2024 | Initial draft | This version covers 2 functions: layout generation and people tracking | Ready for review

## Slide 3: Multiple ToF sensing requirements
功能1 | 布局生成 | 于无人情况下生成探测区域内家具布局图 家具可以处于探测区域内的任意位置，具有任意的朝向，任意的间距，放置任意的日常物品 可识别的家具类型：床、沙发、桌子、茶几，家具的类型的判断准确率ACC>90% 生成的布局图包括家具的位置和尺寸，位置和尺寸的二维准确度IoU>70%
功能2 | 人员追踪 | 探测区域内续检测人员存在，人员位置，人员姿态 可识别人员存在(有人，无人)：人员从无人到有人，反应时间 t<1s,人员从有人到无人，反应时间 t<5s, 无人状态不出现有人判定，有人状态不出现无人判定 可识别人员数量，人员数量准确率ACC>90% 可识别人员位置，距离误差 d(p, q) <0.5 m 可识别人员姿态：行走，站立，坐下，蹲下，躺下，准确率ACC>90%
5 m
5 m
4 m
4 m
传感器探测区域：
4传感器组合探测区域：5m*5m
3传感器组合探测区域：4m*4m
传感器组合
传感器组合几何中心
探测区域

## Slide 4: Typical application conditions
1. 传感器安装高度H：2.6m – 3m
2. 传感器安装平面与地面倾角α：< 3°
H: 2.6m – 3m
α < 3°
3. 灯具 (传感器载体) 与探测区域位置关系：长方形灯具不可任意旋转，需保证其四边与探测区域的对应四边平行。圆形灯具可任意旋转。
探测区域
灯具 (传感器载体)
4. 家具识别尺寸要求：
床最小尺寸：长1.5m，宽0.9m，高0.3m
沙发最小尺寸：长1m，宽0.5m，椅面高0.3m
桌子最小尺寸：长1m，宽0.5m，桌面高0.5m
茶几最小尺寸：长0.8m，宽0.4，台面高0.3m
5. 被追踪人员要求：
被追踪人员身高 > 0.8米

## Slide 5
Sensing performance verification plan
功能大类 | 编号 | 测试项目 | 备注
布局生成 | Test case 1.1 | 常见布局 | 客厅及卧室两种场景下的常见布局（参见装修公司房型图）
 | Test case 1.2 | 家具紧邻状态的布局 | 家具紧靠，以增加识别难度
 | Test case 1.3 | 布局动态生成 | 测试布局自动生成，保持，再生成功能
人员追踪 | Test case 2.1 | 无人状态检测 | 无人在探测范围内
 | Test case 2.2 | 人员进入检测 | 人员从探测范围外进入探测范围内
 | Test case 2.3 | 人员离开检测 | 人员从探测范围内离开到探测范围外
 | Test case 2.4 | 人员存在检测 | 人员保持在探测范围内
 | Test case 2.5 | 人员数量检测 | 人员保持在探测范围内
 | Test case 2.6 | 人员位置检测 | 人员在探测范围内不同位置
 | Test case 2.7 | 人员姿态检测 | 人员在探测范围内保持不同姿态

## Slide 6: 功能测试：布局生成

## Slide 7: Sensing performance verification plan
Test Case 1.1 – 常见布局
测试方法 | 结果记录 | 单次通过标准 | 测试数量
在探测范围内不同的位置、以不同的朝向布置不同的家具。 | 实际布局图（包括家具类型，位置和尺寸） 生成的布局图（包括家具类型，位置和尺寸）。 | 家具的类型的判断准确率ACC>90% 位置和尺寸的二维准确度IoU>70% | 客厅10个场景，卧室18个场景，重复2次。共56次布局生成结果。
Test Case – 示例
实际布局图
x
y
Ground truth:
Sofa [(-150,100),(200,100),(-150,250),(200,250)]
Coffee table [(-50,0),(100,0),(-50,70),(100,70)]
Table [(-200,-200),(-50,-200),(-200,-50),(-50,-50)]
生成布局图
x
y
TP: 应该要识别的家具被准确识别的数量
FN: 应该要识别的家具未被准确识别的数量
FP: 不应被识别的家具被识别的数量
TN: 不应被识别的家具未被识别的数量，默认为0
ACC =
Generated layout:
Sofa [(-100,100),(200,100),(-100,250),(200,250)]
Coffee table [(-50,0),(100,0),(-50,50),(100,50)]
Table [(-200,-200),(-50,-200),(-200,-75),(-50,-75)]
IoU =
IoUSofa =
IoUCoffeeTable =
IoUTable =
注：测试场景应贴近真实家居环境，在各家具上放置日常物品，物品可包括（不限于）：
床：被子，枕头，毛绒玩具，衣物。书桌：包，书，电脑，杂物。茶几：书，电脑，杂物。沙发：枕头，书包，毛绒玩具，杂物。

## Slide 8: Sensing performance verification plan
Test Case 1.1 – 常见布局
沙发
茶几
桌子
床
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

## Slide 9: Sensing performance verification plan
Test Case 1.1 – 常见布局
沙发
茶几
桌子
床
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7-B12: 灯具旋转30°，重复B1-B6
B13-B18: 灯具延之前方向再旋转30°，重复B1-B6

## Slide 10: Sensing performance verification plan
Test Case 1.2 – 家具紧邻状态的布局
测试方法 | 结果记录 | 单次通过标准 | 测试数量
在探测范围内不同的位置、以不同朝向紧邻布置不同的家具。 | 实际布局图（包括家具类型，位置和尺寸） 生成的布局图（包括家具类型，位置和尺寸）。 | 家具的类型的判断准确率ACC>90% 位置和尺寸的二维准确度IoU>70% | 客厅5个场景，卧室9个场景，重复2次。共28次布局生成结果。
注：测试场景应贴近真实家居环境，在各家具上放置日常物品，物品可包括（不限于）：
床：被子，枕头，毛绒玩具，衣物。书桌：包，书，电脑，杂物。茶几：书，电脑，杂物。沙发：枕头，书包，毛绒玩具，杂物。

## Slide 11: Sensing performance verification plan
Test Case 1.2 – 紧邻布局
沙发
茶几
桌子
床
L1
L2
L3
L4
L5

## Slide 12: Sensing performance verification plan
Test Case 1.2 – 紧邻布局
沙发
茶几
桌子
床
B1
B2
B3
B4-B6: 灯具旋转30°，重复B1-B3
B7-B9: 灯具延之前方向再旋转30°，重复B1-B3

## Slide 13: Sensing performance verification plan
Test Case 1.3 –布局动态生成
测试方法 | 结果记录 | 单次通过标准 | 测试数量
模拟日常生活中用户使用（首次上电，正常使用，搬移家具）的行为。 | 实际布局图（包括家具类型，位置和尺寸） 生成的布局图（包括家具类型，位置和尺寸）。 | 家具的类型的判断准确率ACC>90% 位置和尺寸的二维准确度IoU>70% | S1和S2各重复2次。一共24次布局生成结果。
S1:
系统上电—>测试人员在探测范围中活动—>测试人员离开探测范围—>等待1min，记录新布局生成用时，记录布局生成结果—>测试人员再次进入探测范围，搬移家具，离开—>
等待1min，记录布局生成结果 （蓝色内容一共执行5次）。
测试结果包括6次布局生成结果。家具布局从Test Case 1.1和1.2中任意挑选。
S2：
系统上电—>测试人员在探测范围中活动—>测试人员离开探测范围—>等待布局生成，记录新布局生成用时，记录布局生成结果—>测试人员再次进入探测范围，不搬移家具，离开—>
等待1min，记录布局生成结果 （蓝色内容一共执行5次）。
测试结果包括6次布局生成结果。家具布局从Test Case 1.1和1.2中任意挑选。

## Slide 14: 功能测试：人员追踪

## Slide 15: Sensing performance verification plan
Test Case 2.1 – 无人状态检测
测试方法 | 结果记录 | 单次通过标准 | 测试数量
保持探测范围内无人，检测传感器是否出现有人误报。 | 有人误报数量，有人误报的时间、目标位置。 | 有人误报出现次数 = 0。 | 4ToF：S1重复1次，共24小时。S2重复5次，共20干扰源次。 3ToF：S1重复1次，共24小时。S2重复5次，共20干扰源次。
S1:
系统上电—>保持探测范围内无人，运行24H —>记录误报情况。
S2：
系统上电—>保持探测范围内无人—>在探测范围内启动干扰源（1.扫地机器人、2.转动的风扇、3.吹动的布帘、4.宠物）活动1min —>记录误报情况。
PS：家具布局从Test Case 1.1和1.2中任意挑选。

## Slide 16: Sensing performance verification plan
Test Case 2.2 –人员进入检测
测试方法 | 结果记录 | 单次通过标准 | 测试数量
人员从探测范围外进入探测范围内,停留在探测范围边缘（0.5米方格中心点）。 | 人员进入漏检数量。 | 人员进入检测时间<1s。 有人漏检出现次数 = 0。 | 4ToF：20次，重复2次，共40次。 3ToF：22次，重复2次，共44次。
5 m
4 m
10
2
3
4
5
6
7
8
9
1
8
1
2
3
4
5
6
7
15
9
10
11
12
13
14
11
19
18
17
16
15
14
13
12
20
22
21
20
19
18
17
16
PS：家具布局从Test Case 1.1和1.2中任意挑选，不应对测试区域产生遮挡效应。

## Slide 17: Sensing performance verification plan
Test Case 2.3 – 人员离开检测
测试方法 | 结果记录 | 单次通过标准 | 测试数量
人员从探测范围内离开到探测范围外。 | 人员离开漏检数量。 | 人员离开判断时间<5秒。 人员离开漏检 次数 = 0。 | 4ToF：S1到S5共29次。 3ToF：S1到S5共29次。
S1 (5次)：单人离开，无人
人员停留在探测范围内，离开 —>记录误报情况。
S2 (5次)：双人分别离开，无人
人员停留在探测范围内，双人分别离开 —>记录误报情况。
S3 (5次)： 双人同时离开，无人
人员停留在探测范围内，双人同时（并排，前后）离开 —>记录误报情况。
S4 (4*2=8次)：遗留大件物品后离开，无人
人员携带大件物品（1.大包、2.被子、3.椅子、4.桌子）进入探测范围内，放置该大件物品，离开 —>记录误报情况。
S5 (2*3次=6次)：移动家具（椅子，桌子）后离开，无人
人员移动家具（1.椅子、2.桌子）后离开 —>记录误报情况。
PS：家具布局从Test Case 1.1和1.2中任意挑选。

## Slide 18: Sensing performance verification plan
Test Case 2.4 – 人员存在检测
测试方法 | 结果记录 | 单次通过标准 | 测试数量
保持探测范围内有人，检测传感器是否出现无人误报。 | 无人误报数量，有人误报的时间、人员实际位置。 | 无人误报出现次数 = 0。 | 4ToF：S1到S3共4次，重复2次，共8次。 3ToF：S1到S3共4次，重复2次，共8次。
S1（2次）：一人停留在内，不动。
人员进入并停留在探测范围内（1.坐姿，2.躺姿），不动，保持5min —>记录误报情况。
S2（1次）：一人，移动到探测范围边缘，不动。
人员进入探测范围，走到探测范围边缘（边缘0.5米方格中心点）停留在探测范围内，不动，保持5min —>记录误报情况。
S3（1次）：双人，一人离开，一人停留在内，不动。
双人进入探测范围，一人离开，另一人停留在探测范围内，不动，保持5min —>记录误报情况。
PS：家具布局从Test Case 1.1和1.2中任意挑选。

## Slide 19: Sensing performance verification plan
Test Case 2.5 – 人员数量检测
测试方法 | 结果记录 | 单次通过标准 | 测试数量
测试人员进入探测范围，统计实际人数与传感器感知人数差异。 | 人数不一致出现事件，人数差。 | 人员数量判断准确。 | 4ToF：S1重复1次，S2重复1次。 3ToF：S1重复1次，S2重复1次。
S1 （1次，4mins）：4人逐个进入，逐个离开
测试人员逐个进入（间隔30s），所有测试人员在探测范围内停留30s，逐个离开（间隔30s）—> 实际人数变化5秒后 记录人数不一致情况。
S2（1次 5mins）：4人 任意方式进入，任意方式离开
测试人员任意方式多次进入并离开（没人至少3次进入和3次离开）—> 实际人数变化5秒后记录人数不一致情况。
PS：家具布局从Test Case 1.1和1.2中任意挑选。

## Slide 20: Sensing performance verification plan
Test Case 2.6 – 人员位置检测
测试方法 | 结果记录 | 单次通过标准 | 测试数量
测试人员位于探测范围内，测试实际二维位置和探测位置之间的距离。 | 实际位置的坐标(x, y) 探测位置的坐标(x’, y’) | 距离d= < 0.5m | 4ToF,3ToF S1重复1次，共20次。 4ToF,3ToF S2重复1次，3*3*2，共18次。
测试方法 | 结果记录 | 单次通过标准 | 测试数量
测试人员位于探测范围内，测试实际二维位置和探测位置之间的距离。 | 实际位置的坐标(x, y) 探测位置的坐标(x’, y’) |  | 4ToF,3ToF S1重复1次，共20次。 4ToF,3ToF S2重复1次，3*3*2，共18次。
5 m
4 m
10
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10
2
3
4
5
6
7
8
9
1
S1：固定点位，无家具
测试人员以（1.站姿、2.坐姿）位于测试点位 —> 记录距离。
S2：任意点位，有家具，家具布局从Test Case 1.1和1.2中任意挑选
测试人员以（1.站姿、2.坐姿、3.躺姿）三种姿势，各选3个测试点位 —> 记录距离。

## Slide 21: Sensing performance verification plan
Test Case 2.7 –人员姿态检测
测试方法 | 结果记录 | 单次通过标准 | 测试数量
测试人员在探测范围内行走，站立，坐下，蹲下，躺下，从其他状态切换到当前状态，并保持当前状态30s。 | 当前实际状态。 保持当前状态5s后系统检测状态。 | 姿态判断准确。 | 五种状态各5次，共25次。
PS：家具布局从Test Case 1.1和1.2中任意挑选。

## Slide 23: Cover page
All the functional requirements on the presence detection would be agreed and listed within this document as the official alignment between Research and Mi-Light venture team
The sensing performance verification test would be carried out according to this plan during the whole AD phase of the project
The verification test result would be used as the main technical proven for the FV milestone